A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA P.Č.292/3

K.Ú. VESELÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ,

VČETNĚ PŘÍPOJEK VODY, PLYNU, NN, KANALIZACE,

OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

##### a) Identifikace stavby:

Jména stavebníků: 		Ty…………………

Adresa stavebníka:		Tvá……………………..

Architektonický návrh:	Ing. Arch. Třeba Ty nebo někdo jiný.

Technické řešení:		Ty ……..

Zodpovědný projektant:	Ty nebo někdo jiný…………………….

- Základní charakteristika stavby a její účel:

Projekt řeší novostavbu rodinného domku, který bude umístěn v  části obce Světlá u Valašského Meziříčí na p.č.389/3 ve svažitém terénu.  V okolí se budují  samostatně stojící  rodinné domy.

Člení se na vlastní objekt RD, přípojky inženýrských sítí, oplocení a  zpevněné plochy.

Rodinný dům je nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími a mezipodlažím.  Nosná konstrukce je dřevěná – dřevostavba.  Konstrukce pultové  střechy nad 2.NP a nad garáží je řešena  krokvemi – nosnými dřevěnými trámy Krytina je z tenkostěnných lakovaných plechů Lindab.

##### b) údaje o dosavadním využití území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích:

V současné době je na pozemku trvalý travní porost. Parcela č. 389/3  v k.ú. Světlá je ve výlučném vlastnictví manželů …… a …………. Novákových.

##### c) údaje o průzkumech a napojení dopravní a technické infrastruktury:

Stanovení radonového indexu pozemku bylo provedeno měřením s výsledkem, že radonový index pozemku je nízký a stavba nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace. č.p. 398/5.

Rodinný dům bude napojen na vedení plynu, vody,  kanalizace a NN.

##### d) splnění požadavků dotčených orgánů:

Stavba je umístěna mimo ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.

Při stavbě NEDOJDE ke střetu poněvadž přípojky vody,  plynu a NN byly v rámci výstavby inženýrských sítí vyvedeny na hranici pozemku stavebníka. Přípojka kanalizace bude na venkovní kanalizaci napojena na pozemku investora.

s plynárenským plynárenským zařízením v majetku RWE

s podzemním vedením NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s

s vodohospodářskými zařízeními

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

s vedením v majetku ČEZ ICT Services, a.s.

V každém případě bude stavebník při výstavbě respektovat podmínky vlastníků jednotlivých sítí a dotčených nemovitostí uvedené ve vyjádřeních či stanoviscích  těchto subjektů.

Podrobnosti požární bezpečnosti jsou uvedeny v přiloženém PBŘ.

##### e) dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Projektová dokumentace k žádosti o řízení podle stavebního zákona (Zákon č. 183/2006 Sb) splňuje ustanovení vyhlášek řešících obecné požadavky na dokumentaci a výstavbu (předpisy byly zapracovány do dokumentace):

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č.183/2006 Sb

Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Vyhláška o obecných požadavcích na stavby  č. 268/2009 Sb.

Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o obecných tech. požadavcích na výstavbu Č.137/98 Sb.

č. 491/2006 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  č. 185/2001 Sb.

Zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006   o ochraně zdraví před nepříznivými    účinky hluku a vibrací

Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Uvedené zákony, vyhlášky a nařízení je nutno respektovat při realizaci a provozování stavby.

##### f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 zákona:

Projektová  dokumentace splňuje podmínky stanovené územním plánem předmětného území vydaným příslušným stavebním úřadem tj. odborem stavebním při Městském úřadu ve Valašském Meziříčí.

##### g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území:

Kromě stavby RD  bude vybudována přípojka vody (od hranice pozemku), přípojka plynu (od hranice pozemku), přípojka NN (od hranice pozemku), přípojka splaškové kanalizace (jen na pozemku stavebníka), zpevněné plochy a oplocení.

##### h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:

Zahájení: 	2021

Dokončení:	2023

##### i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové, počtu bytů:

Orientační hodnota stavby:		  		3,2 mil. Kč

Celková plocha pozemku parc. č. 389/3  	 	1186 m2

Zastavěná plocha domu RD s garáží:      		166  m2

Ostatní zpevněné plochy:		  		140  m2

Obestavěný prostor:					718  m3

Počet bytů:				    		  1