B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

#### a) zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou:

Projekt řeší novostavbu rodinného domku, který bude umístěn v  části obce Světlá  u Valašského Meziříčí na p.č. 389/3   ve svažitém terénu.  V okolí se budují  samostatně stojící  rodinné domy. Stavebně historický průzkum stavby nebyl proveden, jelikož se nejedná o stavbu památkově chráněnou, předmětná parcela neleží v památkové rezervaci či zóně.

#### b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících

Stavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou je nepodsklepená s dvěma nadzemními podlažími a mezipodlažím. Konstrukce pultové  střechy nad 2.NP a garáží je tvořena krokvemi – nosnými dřevěnými trámy. Krytina je z tenkostěnných lakovaných plechů Lindab.

Vlastní stavba je řešená jako dřevostavba fošnové konstrukce s fasádní tepelnou izolací a vnější strukturovanou omítkou v kombinaci s dřevěným obkladem. Otvory jsou vyplněny plastovými okenními výplněmi a plastovými dveřmi.

Architektonické i stavebně technické řešení novostavby rodinného domu je po stránce jak materiálové, tak po stránce tvarů a barev v souladu s nároky  na moderní individuální výstavbu.

#### c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

1. Základy

Základové pasy provedou jako železobetonové do nezámrzné hloubky min.100cm (pod upravený terén),  z betonu  C 16/20. Na základové pásy navazují betonové tvárnice vyztužené ocelovou armaturou a zality betonem C 20/25. Podkladní beton – betonová deska bude vyztužena ocelovou KARI sítí 8/150/150mm.

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvořena živičným izolačním pásem.

Základové pásy budou z venkovní strany zatepleny Styrodurem  v tl. 60mm lepeným na voděodolnou stěrku.

Podzemní voda bude odváděna drenáží, osazenou kolem základů.

V projektu se předpokládá, že hladina spodní vody bude pod úrovní základové spáry.

Při provádění základů je nutno vynechat prostupy pro kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynové potrubí a el. kabel.

Podkladní beton se doporučuje provádět vibrační latí kvůli jeho zhutnění.

2. Nosná konstrukce

Obvodová nosná konstrukce a příčky jsou navrženy z dřevěné fošnové konstrukce.

Skladba obvodové konstrukce od vnitřní strany:

malba – sádrokarton 12,5 mm – dřevoštěpková deska OSB 3 tl. 12,,0 mm – parozábrana 0,2 mm – tepelná izolace  minerální vlna v dřevěném  nosném sloupku  120 mm - dřevoštěpková deska OSB 3 tl. 12,,0 mm  -  tepelná izolace polystyren  120 mm  -  vnější strukturovaná omítka

Komín pro krb bude  zděný.

U komínu je třeba zajistit dilataci vzhledem k okolním konstrukcím – stěny, strop, střecha. Vzdálenost  komínů od dřevěných konstrukcí  bude min. 50mm. Konstrukce komína bude řádně ukotvena ke konstrukci krovu.

3. Stropní konstrukce

Skladba:

malba – sádrokarton 12,5 mm – profily CD 60x27x0,6 mm – parozábrana 0,2 mm – tepelná izolace hluková tl. 120 mm  minerální vlna v dřevěných trámech 240/60 mm - dřevoštěpková deska OSB 3 tl. 22,,0 mm  - kročejová izolace STEPROCK HD   40 mm  -  podlahová krytina

4. Schodiště

Vnitřní schodiště  bude betonové v kombinaci s dřevem.

5. Podlahy

Hrubé podlahy v 1. NP se provedou jako betonové s podlahovým topením s pochůzí vrstvou – keramická dlažba.

V 1.NP  bude konstrukce podlahy zateplena podlahovým polystyrenem v tl.150 mm.

V 2.NP budou podlahy dřevěné s pochůzí vrstvou – plovoucí podlaha.

6. Povrchy

Malby se použijí speciální určené pro sádrokarton.

V koupelnách a WC  je navržen obklad z  obkladaček do výšky 1800mm, v kuchyni 1500mm.

Dřevěné obložení a podbití  bude opatřeno vhodným nátěrem.

7. Výplně otvorů

Okna i dveře plastové, zasklené izolačním dvojsklem.

8. Konstrukce krovu a krytina

Konstrukce krovu je navržena tak, aby vyhovovala architektonickým požadavkům. Nad obytnou částí 2.NP a nad garáží je konstrukce střechy  řešena  krokvemi – nosnými dřevěnými trámy s tepelnou izolací.  Krytina je z tenkostěnných lakovaných plechů Lindab.

9. Klempířské konstrukce

Oplechování parapetů a střechy je navrženo z materiálu měď, případně titan-zinek. Okapové žlaby a svody objektu jsou navrženy ze stejného materiálu.

10. Oplocení

Západní, východní a severní strana stavební parcely bude tvořena klasickým oplocením - pletivem. V jižní části oplocení bude osazena brána pro vjezd a branka pro pěší přístup k RD. Toto oplocení bude řešeno s podezdívkou  a dřevěnou výplní.

12. Zpevněné plochy

Zpevněné plochy pro zajištění příjezdu a parkování osobních vozidel jsou navrženy ze zámkové dlažby pro pojezd osobních vozidel.

Přístupový chodník je navržen ze stejného materiálu. Okapový chodník bude vysypán kačírkem.

#### d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace č.p. 318/2.

Zřízením sjezdu nedojde k natékání srážkových vod ze zpevněných ploch u RD na plochu místní komunikace - spádování sjezdu je navrženo směrem od MK. Stávající odtokové poměry na místní komunikaci v daném místě zůstanou zachovány.

Dále bude vybudována přípojka vody (od hranice pozemku), přípojka plynu (od hranice pozemku), přípojka NN (od hranice pozemku), přípojka splaškové kanalizace (jen na pozemku stavebníka).

Při výstavbě bude stavebník respektovat podmínky vlastníků jednotlivých sítí a dotčených nemovitostí uvedené ve vyjádřeních či stanoviscích  těchto subjektů.

#### e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území

##### 1. Vodoinstalace

Vodovod PE 90 je stávající a je veden v příjezdové komunikaci. Přípojka pro novostavbu je vyvedena k hranici pozemku – parcele č.292/3. Přípojka PE 32x5,3  bude dále vedena v nezámrzné  hloubce cca 1,5 m pod úrovní terénu do rodinného domu. Hlavní uzávěr vody a vodoměrová sestava jsou umístěny v technické místnosti a to hned za vstupem přípojky do domu. Spádování přípojky s ohledem na stávající terén je k rodinnému domu. Potrubí přípojky bude uloženo do pískového lože a obsyp potrubí bude až do výše 300 mm nad horní hranu trubky. V souběhu je vedena s plynovou přípojkou ve vzdálenosti 500 mm při respektování ČSN 736005.

##### 2. Kanalizace

Kanalizační potrubí PVC 250 je stávající a je vedeno přes pozemek parcely č.292/3. Kanalizace KG 160 z rodinného domu odvádějící splaškové vody  bude vedena samospádem v nezámrzné hloubce v minimálním sklonu 3%. Napojení se provede do vysazené odbočky.  Přípojka nekříží žádné inženýrské sitě. Dešťová kanalizace začíná jednotlivými lapači střešních splavenin a je ukončena v zasakovací šachtě umístěné na zahradě pozemku. Velikost retenční nádrže činí 14,6 m3. Při výpočtu se vycházelo z úhrnu srážek dle ČSN 75 9010.

##### 3. Vytápění

Primární zdroj tepla bude plynový kondenzační kotel o výkonu 10 kW. Sekundárním zdrojem tepla bude krbová vložka s rozvodem teplého vzduchu. a solární kolektory, které budou sloužit k přípravě teplé vody.  Kotel bude umístěn v technické místnosti, odtud povede rozvod topné vody do podlahového topení a do radiátorů a podlahových konvektorů. Podlahového topení  s teplotním spádem  36/30°C slouží pro vytápění 1.NP. V místnostech bude po obvodu podlahy (betonové mazaniny) osazena okrajová dilatační páska, zajišťující dilataci podlahy při změně teploty. Prostupy potrubí budou opatřeny ochrannými trubkami (chráničkami) dlouhými 60 cm. Regulace průtoků do jednotlivých topných větví je řešena průtokoměry, které jsou součástí rozdělovače a sběrače. Vytápění otopnými tělesy deskovými respektive podlahovými konvektory je navrženo v 2.NP a částečně  i v 1.NP. Teplotní spád tohoto okruhu je navržen 50/40°C.

V technické místnosti bude kromě kotle umístěna tlaková expanzní nádoba o objemu 35 l  pro vyrovnávání změn objemu vody v topném systému a bojler 150 l.

Regulace provozu vytápění je navržena ekvitermní s vazbou na interiér.

##### 4. Elektroinstalace

Objekt bude napojen na distribuční síť ČEZ Distribuce a.s. Stávající přípojka NN je vyvedena do stávající HDS na hranici pozemku investora. Vedle bude umístěn elektroměr a hlavní jistič. Odtud povede přípojka NN zemním kabelem CYKY 5Cx10 až do domu, kde bude umístěna hlavní domovní pojistková skříň. Kabel bude uložen do pískového lože v hloubce 80 cm a zasypán do výšky 30 cm nad kabel, kde bude položena výstražná fólie. Zbytek výkopu bude zasypán zbylou zeminou.

Objekt bude vybaven hromosvodem.

##### 5. Plynoinstalace

Venkovní plynovod STL PE 63 je veden v místní komunikaci. Z něj je vyvedena plynová přípojka STL PE 32 do stávající plynoměrové skříně na hranici pozemku investora. Ve skříni bude umístěn HUP, regulátor STL/NTL, plynoměr a uzávěr za plynoměrem. Odtud bude venkovní odběrné plynové zařízení NTL  PE 32 vedeno v zemi v hloubce cca 1,0 m k domu. Potrubí bude uloženo do pískového lože, obsyp bude proveden do výše 300 mm nad horní hranu trubky, kde bude položena výstražná folie se signálním vodičem.  Plynovod je přiveden do technické místnosti k uzávěru, ze kterého se napojí plynový kondenzační kotel.

#### f) vliv stavby na životní prostředí, řešení jeho ochrany

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

#### g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Není řešeno.

#### h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Stanovení radonového indexu pozemku bylo provedeno měřením s výsledkem, že radonový index pozemku je nízký a stavba nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.

Poněvadž se jedná o pozemek sloužící jako stavební parcela a dle vizuálního zhodnocení stavebního pozemku a jeho okolí není nutno výzkum provádět, jelikož ostatní zástavba v oblasti nic podobného nevyžadovala a nebyly objeveny žádné podněty k provedení dalšího průzkumu.

Stavba není navržena ve stávajících ochranných pásmech inženýrských sítí ani v jiných ochranných pásmech kulturních památek či chráněného krajinného území nebo oblasti.

#### i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Podklady pro vytyčení stavby a její výškové osazení do terénu vychází ze stávajících geodetických bodů. Polohopisný a výškový systém S-JTSK

#### j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Člení se na objekt RD, přípojku vody,  přípojku plynu,  přípojku  kanalizace,  přípojku NN, oplocení a zpevněné plochy.

#### k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány podle zák.č. č. 185/2001 Sb. o odpadech, včetně prováděcích předpisů. Tzn. odpady budou separovány, využívány nebo zneškodňovány tak, aby nedošlo k porušení výše uvedených předpisů.

Vznik, nakládání a likvidace odpadů :  původci jsou povinni s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Zařazení odpadů  do kategorií dle vyhl. Č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů : - odpady vznikající při stavbě jsou zatříděny do skupiny 17

Odpady ze stavební činnosti a bouracích prací budou tříděny a uplatněny pro recyklaci u specializovaných firem (beton cihly, zemina apod.). Ostatní, nerecyklovatelné odpady budou uloženy na povolené skládce.

Nebezpečný odpad dle příloh zákona, nebude při stavbě vznikat.

Zařazení odpadů podle katalogového čísla :

17 01 01 beton, 17 01 02 cihly, 17 02 01 dřevo, 17 04 05 ocel,

17 09 04 ostatní stavební a demoliční odpad.

Před zahájením výkopových prací je proto nutno požádat  správce podzemních vedení o přesné vytýčení, určení výškové polohy a o stanovení podmínek pro provádění prací. Při křížení a souběhu sítí s podzemním vedením je nutno dodržet minimální dovolené vzdálenosti, předepsané normou ČSN 736005 a správci sítí.

#### l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno se vždy řídit ustanoveními Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimopracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Stavební práce budou prováděny při dodržení všech předpisů o bezpečnosti práce ve stavebnictví, tj. ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dalších souvisejících předpisů a nařízení. Dojde-li při stavebních pracích ke znečištění přilehlé místní komunikace, musí být neprodleně očištěna.

Předpokládá se, že počet pracovníků současně pracujících na stavbě nebude vyšší než 10. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

# 2. Mechanická odolnost a stabilita

Je zajištěna výběrem materiálů (únosnost garantuje výrobce a dodavatel) a návrhem konstrukce v dokumentaci.

Objekt po statické stránce vyhovuje požadavkům norem.

Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

# 3. Požární bezpečnost

Je posouzeno v požárně bezpečnostním řešení.

V zádveří RD bude umístěn 1ks zařízení autonomní detekce a signalizace – autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604.

V garáži bude osazen přenosný hasící přístroj s hasící schopností nejméně 34A.

# 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány podle zák.č. č. 185/2001 Sb. o odpadech, včetně prováděcích předpisů. Tzn. odpady budou separovány, využívány nebo zneškodňovány tak, aby nedošlo k porušení výše uvedených předpisů.

Vznik, nakládání a likvidace odpadů :  původci jsou povinni s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Zařazení odpadů  do kategorií dle vyhl. Č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů :

- odpady vznikající při stavbě jsou zatříděny do skupiny 17

- odpady ze stavební činnosti a bouracích prací budou tříděny a uplatněny pro recyklaci u specializovaných firem (beton cihly, zemina apod.). Ostatní, nerecyklovatelné odpady budou uloženy na povolené skládce.

Nebezpečný odpad dle příloh zákona, nebude při stavbě vznikat.

Zařazení odpadů podle katalogového čísla :

17 01 01 beton, 17 01 02 cihly, 17 02 01 dřevo, 17 04 05 ocel,

17 09 04 ostatní stavební a demoliční odpad.

Před zahájením stavebních prací je proto nutno požádat  správce podzemních vedení o přesné vytýčení, určení výškové polohy a o stanovení podmínek pro provádění prací. Při křížení a souběhu sítí s podzemním vedením je nutno dodržet minimální dovolené vzdálenosti, předepsané normou a správci sítí.

Investor musí v průběhu výstavby přijmout opatření proti rušení nočního klidu provozem stavby.

# 5. Bezpečnost při užívání

Nebylo řešeno.

# 6.Ochrana proti hluku

Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavkům na akustické vlastnosti kcí.

# 7. Úspora energie a ochrana tepla

##### a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov

V samostatné části projektu- PENB

##### b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby

V samostatné části projektu- PENB

# 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s ospo

Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinný dům, není  přístup a užívání stavby osobami s OSPO řešeno.

# 9. ochrana stavby před škodlivými vlivy prostředí

- stavba se nenachází v záplavovém území, tudíž není třeba stanovit žádné protipovodňové opatření

- v blízkém okolí stavby nebyly zjištěny žádné sesuvy půdy

- stavba se nenachází na poddolovaném území

- seizmicita není v dané lokalitě zjištěna

- ochranné protihlukové opatření není navrhováno, jelikož se v okolí stavby nenachází žádný zdroj nadměrného hluku

Objekt bude vybaven hromosvodem.

# 10. Ochrana obyvatelstva

Stavba nebude mít škodlivý vliv na obyvatele. Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Během stavby je nutno omezit na nejnutnější míru obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a prachem.

# 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Odvod odpadních splaškových vod je napojen do stávající  kanalizace PVC 250, vedená přes pozemek investora. Deštové vody jsou svedeny do vsakovací jámy umístěné na pozemku investora.

b) Zásobování vodou

Je řešeno přípojkou ze stávajícího venkovního vodovodu PE 90, vedeného v místní komunikaci.

c) Zásobování energiemi

Je řešeno přípojkou  NN ze stávajícího zemního rozvodu AYKY 3x120 + 70.

d) Řešení dopravy

Pozemek je přístupný z místní komunikace.  Pro zajetí vozidel na vlastní pozemek jsou navrženy  zpevněné plochy v rámci zpevněného dvora.

e) Povrchové úpravy a okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Vnější plochy v okolí RD budou architektonicky řešeny jako zpevněný dvůr s povrchy z betonové zámkové dlažby, travnatých ploch a ozelenění.

f) Elektronické komunikace

Neřeší se.

# 12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ VYBAVENÍ STAVEB:

Nejsou v dokumentaci navrženy.

Ve Valašském Meziříčí 23. 4. 2021				Vypracoval: …………….