NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA P.Č. 389/3

K.Ú. Světlá U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ,

VČETNĚ PŘÍPOJEK VODY, PLYNU, NN, KANALIZACE,

OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

F 1. STAVEBNÍ ČÁST

## ARCHITEKTONICKÉ  A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

# INVESTOR: 	……. a …….  Novákovi

# Adresa

MÍSTO: 		k.ú. Světlá u Valašského Meziříčí, parcela č. 389/3

# ZODP. PROJEKTANT:  ……………..

# Architektonický návrh:	…………………………..

# Technické řešení:		…………………..

# DATUM:			6/2019

F.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

# a) účel objektu

Projekt řeší novostavbu rodinného domku, který bude umístěn v  části obce Světlá  ve svahovitém terénu.  V okolí budou samostatně stojící  rodinné domy.

Člení se na vlastní objekt RD včetně garáže, přípojky inženýrských sítí, sjezd na pozemek, zpevněné plochy a oplocení.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Konstrukce pultové střechy  je navržena tak, aby vyhovovala architektonickým požadavkům. Nad obytnou částí 2.NP a nad garáží  je konstrukce střechy řešena  krokvemi  - dřevěnými trámy s tepelnou izolací.  Krytina je z tenkostěnných lakovaných plechů Lindab.

Přístup k objektu je zajištěn z místní komunikace  p.č.398/5.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha:   RD včetně garáže je 166 m2 , ostatní zpevněné plochy 140 m2.

V objektu je jedna bytová jednotka.

Další orientace objektu ke světovým stranám je patrna z projektové dokumentace.

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu

1. Základy

Základové pasy provedou jako železobetonové do nezámrzné hloubky min.100cm (pod upravený terén),  z betonu C 16/20. Na základové pásy navazují betonové tvárnice vyztužené ocelovou armaturou a zality betonem C 20/25. Podkladní beton – betonová deska bude vyztužena ocelovou KARI sítí 8/150/150mm.

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvořena živičným izolačním pásem.

Základové pásy budou z venkovní strany zatepleny Styrodurem  v tl. 60mm lepeným na voděodolnou stěrku.

Podzemní voda bude odváděna drenáží, osazenou kolem základů.

V projektu se předpokládá, že hladina spodní vody bude pod úrovní základové spáry.

Při provádění základů je nutno vynechat prostupy pro kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynové potrubí a el. kabel.

Podkladní beton se doporučuje provádět vibrační latí kvůli jeho zhutnění.

2. Nosná konstrukce

Obvodová nosná konstrukce a příčky jsou navrženy z dřevěné fošnové konstrukce.

Skladba obvodové konstrukce od vnitřní strany:

malba – sádrokarton 12,5 mm – dřevoštěpková deska OSB 3 tl. 12,0 mm – parozábrana 0,2 mm – tepelná izolace  minerální vlna v dřevěném  nosném sloupku  120 mm - dřevoštěpková deska OSB 3 tl. 12,,0 mm  -  tepelná izolace polystyren  120 mm  -  vnější strukturovaná omítka

Komín pro krb bude  zděný.

U komínu je třeba zajistit dilataci vzhledem k okolním konstrukcím – stěny, strop, střecha. Vzdálenost  komínů od dřevěných konstrukcí  bude min. 50mm. Konstrukce komína bude řádně ukotvena ke konstrukci krovu.

3. Stropní konstrukce

Skladba:

malba – sádrokarton 12,5 mm – profily CD 60x27x0,6 mm – parozábrana 0,2 mm – tepelná izolace hluková tl. 120 mm  minerální vlna v dřevěných trámech 240/60 mm - dřevoštěpková deska OSB 3 tl. 22,,0 mm  - kročejová izolace STEPROCK HD   40 mm  -  podlahová krytina

4. Ztužující konstrukce

Jsou řešeny v rámci dřevostavby.

5. Schodiště

Vnitřní schodiště  bude betonové v kombinaci s dřevem.

6. Podlahy

Hrubé podlahy v 1. NP se provedou jako betonové s podlahovým topením s pochůzí vrstvou – keramická dlažba.

V 1.NP  bude konstrukce podlahy zateplena podlahovým polystyrenem v tl.150mm.

V 2.NP budou podlahy dřevěné s pochůzí vrstvou – plovoucí podlaha. V koupelně a na WC je podlahová krytina navržena z keramické dlažby.

7. Povrchy

Malby se použijí speciální určené pro sádrokarton.

V koupelnách a WC  je navržen obklad z  obkladaček do výšky 1800mm, v kuchyni 1500mm.

Dřevěné obložení a podbití  bude opatřeno vhodným nátěrem.

8. Výplně otvorů

Okna i dveře plastové, zasklené izolačním dvojsklem.

9. Konstrukce krovu a krytina

Konstrukce krovu je navržena tak, aby vyhovovala architektonickým požadavkům. Nad obytnou částí 2.NP a nad garáží je konstrukce střechy  řešena  krokvemi – nosnými dřevěnými trámy s tepelnou izolací.  Krytina je z tenkostěnných lakovaných plechů Lindab.

10. Klempířské konstrukce

Oplechování parapetů a střechy je navrženo z materiálu měď, případně titan-zinek. Okapové žlaby a svody objektu jsou navrženy ze stejného materiálu.

11. Oplocení

Západní, východní a severní strana stavební parcely bude tvořena klasickým oplocením - pletivem. V jižní části oplocení bude osazena brána pro vjezd a branka pro pěší přístup k RD. Toto oplocení bude řešeno s podezdívkou  a dřevěnou výplní.

12. Zpevněné plochy

Zpevněné plochy pro zajištění příjezdu a parkování osobních vozidel jsou navrženy ze zámkové dlažby pro pojezd osobních vozidel.

Přístupový chodník je navržen ze stejného materiálu. Okapový chodník bude vysypán kačírkem.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí vyhovují požadavkům. Okna a vstupní dveře plastová,  zasklená izolačním dvojsklem.

f)	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a
hydrogeologického průzkumu

Základové pasy provedou jako železobetonové do nezámrzné hloubky min.100cm (pod upravený terén),  z betonu C 16/20. Na základové pásy navazují betonové tvárnice vyztužené ocelovou armaturou a zality betonem C 20/25. Podkladní beton – betonová deska bude vyztužena ocelovou KARI sítí 8/150/150mm.

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvořena živičným izolačním pásem.

Základové pásy budou z venkovní strany zatepleny Styrodurem  v tl. 60mm lepeným na voděodolnou stěrku.

Podzemní voda bude odváděna drenáží, osazenou kolem základů.

V projektu se předpokládá, že hladina spodní vody bude pod úrovní základové spáry.

Při provádění základů je nutno vynechat prostupy pro kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynové potrubí a el. kabel.

Podkladní beton se doporučuje provádět vibrační latí kvůli jeho zhutnění.

g)	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

h)	dopravní řešení

Stavba bude napojena místní komunikaci  p.č.318/2 sjezdem na pozemek.

Parkování je zajištěno zpevněnými plochami. Zpevněné plochy pro zajištění příjezdu a parkování osobních vozidel jsou navrženy ze zámkové dlažby pro pojezd osobních vozidel.

Přístupový chodník je navržen ze stejného materiálu. Okapový chodník bude vysypán kačírkem.

i)	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová
opatření

Stanovení radonového indexu pozemku bylo provedeno měřením s výsledkem, že radonový index pozemku je nízký a stavba nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.

Objekt bude vybaven hromosvodem.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektu byly zapracovány obecné požadavky na výstavbu, při provádění stavby je nutné tyto požadavky dodržet:

- Č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Č.268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby.

- Č.491/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu Č. 137/98 Sb.

- - č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- Č.492/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 369/2001 SB., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb

- Č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- C.502/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu C. 137/98 Sb.

- C. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- vyhláška č.492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Ve Valašském Meziříčí

Červen 2019