## Slide 1: Posouzení návratnosti solárního systému pro ohřev teplé vody
Vypracovali: Marek Obšivač, Adrián Adamec
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
ZLÍNSKÝ KRAJ

## Slide 2: Obsah prezentace:
Úvod
Ceny solárních systémů
Energetická bilance provozu systému - výpočty
Posouzení návratnosti
Náklady
Vyhodnocení návratnosti
Posouzení dohřevů teplé vody
Emise
Závěr

## Slide 3: Úvod
Vyplatí se tento systém pro ohřev teplé vody?
Ohřev teplé vody zdarma. Je to pravda?

## Slide 4: Ceny solárních systémů
Výrobci: Thermona, Viessmann, Junkers
Komponenty systémů
Výrobce solárního systému: | Cena: (bez DPH)
Viessmann | 86 470,- Kč
Thermona | 68 500,- Kč
Junkers | 79 900,- Kč
Průměrná cena: | 78 270,- Kč

## Slide 5: Komponenty systémů

## Slide 6
ENERGETICKÝ VÝPOČET
ENERGETICKÝ ZISK SOLÁRNÍHO SYSTÉMU:
V létě: 1040 * 0,604 * 0,77 = 484 kWh/m2
V zimě: 567 * 0,451 * 0,63 = 161 kWh/m2
Z 1m2 máme zisk celkem za rok: 645 kWh/m2
KOLEKTORY O PLOŠE 4 m2 NÁM DAJÍ:
Za rok 645x4 = 2,58 MWh
V létě 484x4 = 1,94 MWh
V zimě 161x4 = 0,64 MWh

## Slide 7
Hlavní přínos kolektorů je v letních a přechodných měsících.
Potřeba teplé vody na jednu osobu: 45 l/den
Potřeba 4 členné rodiny: 4 x 45 = 180 l/den
Potřeba tepla
Q = m * c * t
Q = 180x4,2x(60-10) = 37 800 kJ za den.
Potřeba tepla za 6 měsíců:
37 800 x 180 dnů = cca 6 804 MJ = 1,89 MWh
Systém je navržen SPRÁVNĚ 1,94 MWh > 1,89 MWh

## Slide 8: POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI
Vstupní data:
Teplota teplé vody: 60°C
Teplota studené vody: 10°C
Potřeba teplé vody na jednu osobu: 45 l/den
Potřeba 4 členné rodiny: 180 l/den

## Slide 9: WWW.TZB-INFO.CZ
Z těchto výpočtů nám vyšla celková roční potřeba energie na ohřev teplé vody 5 MWh/rok.

## Slide 10
NÁKLADY
Náklady na ohřev teplé vody za rok:
Zemní plyn: 13 173 Kč
Elektřina: 16 235 Kč
Za 6 měsíců:
Zemní plyn: 6 587 Kč
Elektřina: 8 118 Kč
Návratnost:
Zemní plyn:100 000 : 6 587= 15 let
Elektřina: 100 000 : 8 118 = 13 let

## Slide 11: Vyhodnocení návratnosti
Doba návratnosti se liší podle aktuální potřeby vody pro 4 osoby za den:
100 litrů (25 litrů na osobu)
Zemní plyn: 24 let
Elektřina: 19 let
180 litrů (45 litrů na osobu)
Zemní plyn: 15 let
Elektřina: 13 let
240 litrů (60 litrů na osobu)
Zemní plyn: 13 let
Elektřina: 10 let

## Slide 12: Posouzení dohřevů teplé vody
Jeden zásobník TV se dvěma
topnými okruhy.
Objem solárního zásobníku je plně
využit.
Solární zásobník se udržuje na nižších
teplotách.

## Slide 13: Emise
Tabulka znečištění různými druhy paliv
Celková roční potřeba na ohřev teplé vody 5 MWh/rok
Množství znečišťujích látek přepočtené na množství energie kg |  |  |  |  |  | 
Typ znečišťující látky |  | kotel ZP | kotel dřevo | Elektřina systémová | Kotel HU pevný | kotel HU mostecké
Tuhé látky | kg | 0,011 | 16,69516 | 0,46267 | 12,69643 | 10,05357
SO2 | kg | 0,005 | 1,33560 | 8,73885 | 23,96429 | 21,51785
NOx | kg | 0,840 | 4,00683 | 7,42317 | 3,053571 | 3,03571
CO | kg | 0,168 | 1,33560 | 0,70178 | 45,78571 | 45,78571
CxHy | kg | 992,143 | 1,18869 | 0,69642 | 10,17857 | 9,017857
CO2 | kg | 992,1 | 0 | 5803,57143 | 1785,714 | 1785,71429

## Slide 14: Závěr
Soutěž Enersol mi přinesla spoustu nových informací a zkušeností.
Chtěl bych poděkovat Ing. Petru Pobořilovi a
Ing. Liboru Lenžovi z Regionálního energetického centra ve Valašském Meziříčí.
Děkuji za pozornost a přeji
hezký den!