Laboratorní cvičení

Skupina: Ing. Petr Pobořil

Úkol č. 1

Rekonstrukce sprch ve škole

Místo:  Umývárny u tělocvičny

Obsah:

- Půdorys

- Schéma včetně popisu a legendy

- Výpis materiálu

Sprchová směšovací baterie (název včetně obj.č. a počet ks)

Sprchový výtok (název včetně obj.č. a počet ks)

Umývadlová automatické baterie (název včetně obj.č. a počet ks)

- Katalogové listy + montážní návod

Sprchový automat  SLS 02 PB

Umývadlová automatické baterie SLU 02NB

Sprchový výtok SLA 17

- Cenový rozpis položek a celková cena

SLS 02PB - Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení tisk dokumentu Vlastnosti:  antivandal  reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody  voda je spuštěná po dobu, která je nastavitelná v rozsahu 10 s až 5 minut pomocí dálkového ovládání SLD 04, standardně nastavené na 30 sekund  dalším mírným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody  možnost vypnutí elektroniky pomocí SLD 04 Technické údaje:  Rozměr nerezového krytu: 170 x 170 x 10 mm  Rozměr montážní krabice: 140 x 140 x 75 mm  Napájecí napětí: 9V  Příkon: 1,4 W  Životnost baterií: cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)  lithiová 9V, typ U9VL  Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa  Průtok: 12 l/min. (inf. údaj)  Vstup vody: vnější závit G 3/4“  Výstup vody: vnější závit G 3/4“ Specifikace dodávky: SLS 02PB - obj. č. 12023 - nerezový kryt s elektronikou pro bateriové napájení, nerezová instalační krabice se zabudovaným elektromagnetickým ventilem, míchací baterií a šroubením, lithiová napájecí baterie SLA 09 Schéma zapojení: Volitelné příslušenství: SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarových splachovačů a piezo čidel SLA 17 - obj. č. 06170 sprchový výtok antivandal, průtok 8-10 l/min. SLA 28 - obj. č. 06180 sprchová růžice SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4“, průtok 28 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2“, průtok 42 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 07 - obj. č. 09070 termostatický ventil 3/4“, průtok 43 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 08 - obj. č. 09080 termostatický ventil 1“, průtok 53 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 09 - obj. č. 09090 termostatický ventil 5/4“, průtok 82 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 10 - obj. č. 09100 termostatický ventil 6/4“, průtok 155 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLA 09 - obj. č. 06090 lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně Soubory ke stažení Katalogový list ve formátu PDF (587.71 KB) Montážní návod ve formátu PDF (336.54 KB) Výkres formátu Autocad (49.04 KB) Cena: 8270 Kč Schéma montáže: » Zpět na začátek «

Sanela spol. s r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, Česká republika ¦ tel.: 465 350 770-6 ¦ fax: 465 350 780 e-mail: sanela@sanela.cz ¦ web: www.sanela.cz

Všechna práva vyhrazena společnosti Sanela spol. s r.o., 2006 - 2010 ©

| SLU 02NB - Automatická umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu pro bateriové napájení | tisk dokumentu |
| --- | --- |

Vlastnosti:  úsporný perlátor, průtok 6 l/min.  bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách  reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuštěním vody  k zastavení vody dojde po vyjmutí rukou  nastavení zpoždění vypnutí vody (v rozsahu 0,25 až 7,75 s) a možnost vypnutí snímače pomocí SLD 03  SLU 02NB je určena pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje ručně rohovými ventily  hlídání stavu baterie  možnost přepnutí do režimu START/STOP

| Technické údaje:  Napájecí napětí: 9V  Příkon: 1,2 W  Životnost baterií: cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)  lithiová 9V, typ U9VL  Dosah: standardně 0 - 0,3 m, v režimu START/STOP 0,05 - 0,1 m  Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa  Průtok: 6 l/min. (inf. údaj)  Vstup vody: vnější závit G 1/2“ Specifikace dodávky: SLU 02NB - obj. č. 23029 - výtokové ramínko s integrovaným blokem elektroniky, držák pouzdra baterie, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), silikonový tmel, lithiová napájecí baterie SLA 09 Schéma zapojení: | Volitelné příslušenství: SLD 03 - obj. č. 07030 universální dálkové ovládání SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4“, průtok 28 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2“, průtok 42 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 07 - obj. č. 09070 termostatický ventil 3/4“, průtok 43 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 08 - obj. č. 09080 termostatický ventil 1“, průtok 53 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 09 - obj. č. 09090 termostatický ventil 5/4“, průtok 82 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLT 10 - obj. č. 09100 termostatický ventil 6/4“, průtok 155 l/min. při tlaku 0,1 MPa SLA 09 - obj. č. 06090 lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně Soubory ke stažení Katalogový list ve formátu PDF (398.8 KB) Montážní návod ve formátu PDF (897.58 KB) Výkres formátu Autocad (296.33 KB) Výkres formátu Arcon (284.81 KB) Výkres formátu 3D Studio (359 KB) |
| --- | --- |

Cena: 6990 Kč

Schéma montáže:

| SLA 17 - Sprchový výtok antivandal | tisk dokumentu |
| --- | --- |

Vlastnosti:

| Specifikace dodávky: SLA 17 - obj. č. 06170 - sprchový výtok antivandal, průtok 8-10 l/min. | Soubory ke stažení Katalogový list ve formátu PDF (1.11 MB) |
| --- | --- |

Cena: 1680 Kč

Schéma montáže:

» Zpět na začátek «