Laboratorní cvičení

Skupina: Ing. Petr Pobořil

Úkol č. 2a

Návrh solárního ohřevu teplé vody pro rodinný dům a pro 4 osoby

Místo:  Solarní systém Ekosolaris - chodba

Níže uvedené úkoly můžete provést i dle jiných podkladů (Buderus, Junkers, Thermona, Viessmann, Reflex, atd.  )

Obsah:

- Schéma solárního systému ve škole 	(pomoc viz http://www.ekosolaris.cz/solarni-page.php?ide=115)

- Legenda				(pomoc viz http://www.ekosolaris.cz/solarni-page.php?ide=115)

- Schéma Budrerus č. 10 001 (kopie)	(www.buderus.cz)

- Volba počtu kolektorů a velikosti bojleru teorie + návrh (Ekosolaris Projekční část)

Bojler

40-60 litrů/osoba * 4 osoby = 160 – 240 litrů

50-80 litrů/osoba * 4 osoby = 200 – 320 litů

Návrh: 250 litrů

Kolektor

cca 1 m2 na/ 50 – 80 litrů

Návrh 2 kolektory Ekostart Therma II Ekosolaris

Zkontroluj dle strany 25, projekční podklady Ekosolaris

Tabulku přilož k výpočtu

Doložit popis a technická data  kolektoru THRMA II (http://www.ekosolaris.cz/solarni-page.php?ide=37&title=Ekostart+Therma+II)